Карта измерительного контроля компрессора ДАО-750 поз.28

Замеры диаметров шеек коленчатого вала

| Номер подшипника | Сечение | Овальность / конусность |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Коренная шейка | 1 | 178,98 | 178,95 | 178,98 | 178,98 | 178,98 | 178,96 |  |
|  | 2 | 178,97 | 178,97 | 178,97 | 178,96 | 178,99 | 178,96 |  |
|  | 3 | 178,98 | 178,98 | 178,99 | 178,98 | 178,98 | 178,98 |  |
|  | 4 | 178,96 | 178,97 | 178,96 | 178,97 | 178,97 | 178,97 |  |
|  | 5 | 178,97 | 178,98 | 178,97 | 178,97 | 178,97 | 178,96 |  |
| Шатунная шейка | 1 | 158,49 | 158,51 | 158,49 | 158,50 | 158,49 | 158,52 | 0,03/0,02 |
|  | 2 | 157,50 | 157,52 | 157,49 | 157,48 | 157,52 | 157,51 | 0,02/0,04 |
|  | 3 | 158,47 | 158,49 | 158,46 | 158,49 | 158,50 | 158,49 | 0,02/0,01 |
|  | 4 | 158,50 | 158,51 | 158,45 | 158,45 | 158,49 | 158,48 | 0,03/0,05 |

Для диаметра до 180 мм норма на конусность и овальность 0,03 мм; предельный допуск 0,1 мм

# Text boxes

К5

II

I

III

А

А

1

2

А-А

К1

К2

Ш1

Ш3

К4

К3

Ш4

Ш2