от  ________________    №  _______________

# Text boxes

Цех тепловодоснабжения

и обслуживания промышленных канализаций

(цех №15)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.Ю.Иванов

32-51/0027РТД

20.01.2020

на чистку чаш градирен ОВ-179

и самотечного трубопровода нагретой воды Ду400-1000мм

1. Заказчик: ООО «ГалоПолимер  Кирово-Чепецк», цех №15.

2. Место проведения работ: г.Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2, территория ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

3. Вид деятельности:

3.1. Чистка от иловых отложений чаш градирен ОВ-179 (вентиляторные градирни №№ 176, 177, 163) с откачкой илососом, с вывозкой на объекты размещения отходов ООО «ГалоПолимер  Кирово-Чепецк» на расстояние до 5 км.

3.2. Чистка самотечного трубопровода оборотной нагретой воды ОВ-179 Ду400-1000 мм с колодцами от корпуса №165а до колодца №15 с откачкой илососом, с вывозкой на объекты размещения отходов ООО «ГалоПолимер  Кирово-Чепецк» на расстояние до 5 км.

4. Технические характеристики градирни ОВ-179:

4.1 Количество чаш -3 шт.;

4.2 Площадь чаши градирни № 176 – 288 м2;

4.3 Площадь чаши градирни № 177 – 288 м2;

4.4 Площадь чаши градирни № 163 – 384 м2;

4.4 Глубина чаш – 2м;

Предполагаемый объем иловых отложений в каждой чаше – 20 м3.

5. Технические характеристики самотечного трубопровода ОВ-179:

5.1 Трубопровод - Ду 400мм;

5.1.1 Материал – чугун;

5.1.2 Глубина залегания средняя – 2,0 метра;

5.1.3 Протяженность – 125,7 метра;

5.1.4 Количество колодцев – 3 шт.

5.2 Трубопровод – Ду 1000мм;

5.2.1 Материал – железобетон;

5.2.2 Глубина залегания средняя – 2,0 метра;

5.2.3 Протяженность – 135,6 метра;

5.2.4 Количество колодцев – 4 шт.

6. Срок выполнения работ: апрель 2020 года во время остановки завода.

7. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» необходимо предоставить следующую информацию:

# 7.1 Сведения о компании-исполнителе, возможности выполнения данного вида работ, опыте проведения подобных работ;

# 7.2 Стоимость проведения выше обозначенных работ.

# 7.3 Условия оплаты, сроки, гарантийные обязательства на выполнение работы.

# 8. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обстоятельств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор и, как следствие, Заказчик не несет

# какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Начальник цеха                                                                                     С.А. Гусев

# Зам. директора по экологии

# В.Ю.Филатов

Заместитель главного инженера

по сервисным службам

А.Ю.Чагин

# Главный энергетик

# А.Г.Шибанов

# Руководитель службы логистики

# Е.В.Чувашев

# Гусев (83361) 6-91-58

# СГ 2 20.01.2020

Гусев (83361) 6-91-58

СГ 2 27.07.2016

ИД документа 2410920

Техническое задание №32-51/0027 РТД от 20.01.2020 на чистку чаш градирен ОВ-179 и самотечного трубопровода нагретой воды Ду400-1000мм

Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

| Кто подписал | За кого поставлена подпись | Дата подписи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | ФИО | ДолжностьДата подписиПримечание |  |  |
| Визирующие подписи |
| Иванов А.Ю. | Главный инженер | Иванов А.Ю. | Главный инженер | 24.01.2020 08:55:21 |  |
| Чувашев Е.В. | Руководитель службы | Чувашев Е.В. | Руководитель службы | 24.01.2020 07:16:14 |  |
| Чагин А.Ю. | Заместитель главного инженера по сервисным службам | Чагин А.Ю. | Заместитель главного инженера по сервисным службам | 22.01.2020 17:50:52 |  |
| Шибанов А.Г. | Главный энергетик | Шибанов А.Г. | Главный энергетик | 22.01.2020 14:19:07 |  |
| Филатов В.Ю. | Заместитель директора по экологии | Филатов В.Ю. | Заместитель директора по экологии | 22.01.2020 12:50:54 |  |
| Гусев С.А. | Начальник цеха | Гусев С.А. | Начальник цеха | 22.01.2020 10:34:48 |  |