Карта измерительного контроля компрессора ДАО-750 №6 (кор.166).

Замеры диаметров шеек коленчатого вала

| Номер подшипника | Сечение | Овальность / конусность |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Коренная шейка | 1 | 178,92 | 178,93 | 178,91 | 178,93 | 178,92 | 178,93 |  |
|  | 2 | 179,97 | 179,98 | 179,98 | 179,98 | 179,97 | 178,98 |  |
|  | 3 | 179,98 | 179,98 | 179,94 | 179,97 | 179,96 | 179,98 |  |
|  | 4 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 | 179,99 |  |
|  | 5 | 179,96 | 179,96 | 179,97 | 179,94 | 179,97 | 179,97 |  |
| Шатунная шейка | 1 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,93 | 158,94 |  |
|  | 2 | 158,94 | 158,95 | 158,97 | 158,96 | 158,97 | 158,96 |  |
|  | 3 | 158,92 | 158,73 | 158,96 | 158,82 | 158,93 | 158,80 | 0,2/0,1 |
|  | 4 | 158,87 | 158,69 | 158,80 | 158,85 | 158,82 | 158,73 | 0,2/0,18 |

Для диаметра до 180 мм норма на конусность и овальность 0,03 мм; предельный допуск 0,1 мм

# Text boxes

К5

II

I

III

А

А

1

2

А-А

К1

К2

Ш1

Ш3

К4

К3

Ш4

Ш2