Карта измерительного контроля компрессора ДАОН-550 поз.33

Замеры диаметров шеек коленчатого вала

| Номер подшипника | Сечение | Овальность / конусность |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Коренная шейка | 1 | 179,96 | 179,98 | 179,65 | 179,79 | 179,6 | 179,77 |  |
|  | 2 | 179,89 | 179,87 | 179,89 | 179,86 | 179,9 | 179,9 |  |
|  | 3 | 179,81 | 179,83 | 179,82 | 179,82 | 179,8 | 179,8 |  |
|  | 4 | 179,95 | 179,96 | 179,97 | 179,96 | 179,96 | 179,96 |  |
|  | 5 | 179,9 | 179,76 | 179,9 | 179,79 | 179,79 | 179,73 |  |
| Шатунная шейка | 1 | 179,7 | 179,65 | 179,95 | 179,83 | 179,69 | 179,61 |  |
|  | 2 | 179,83 | 179,81 | 179,82 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |  |
|  | 3 | 179,83 | 179,80 | 179,82 | 179,8 | 179,82 | 179,81 |  |
|  | 4 | 179,72 | 179,72 | 179,72 | 179,71 | 179,72 | 179,72 |  |

Для диаметра до 180 мм норма на конусность и овальность 0,03 мм; предельный допуск 0,1 мм

# Text boxes

К5

II

I

III

А

А

1

2

А-А

К1

К2

Ш1

Ш3

К4

К3

Ш4

Ш2